Δράση 4.1.2 – Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

*Αναγράφεται η λέξη “ΝΑΙ” αν πληρούται η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή – απαίτηση, “ΟΧΙ” αν δεν πληρούται,  “ΥΠΕΡ” αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

** Αναγράφεται η σελίδα της τεχνικής Προσφοράς από όπου προκύπτει η συμμόρφωση με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή- απαίτηση

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο παραπάνω Πίνακας Συμμόρφωσης και να υποβληθεί με την Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Συνδεσιμότητα: Bluetooth Smart Ready Διαστάσεις: 380 x 380 x h 30.5 mm Βάρος: 2600 g Μπαταρίες: 4 AAA batteries 1.5V (να περιλαμβάνονται) Εύρος ζύγισης: 5-180 kg Ακρίβεια: ±1 % (50-180 kg) Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία 5οC έως 40oC , Υγρασία 20-85% RH Συνθήκες μεταφοράς και φύλαξης;: Θερμοκρασία -20οC έως 55oC , Υγρασία <90% RH Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.0 Διαστάσεις: 98 mm x 98 mm x 46 mm Περιφέρεια περιβραχιόνου: 22-42εκ Βάρος: 438g (να συμπεριλαμβάνεται περιβραχιόνιο + μπαταρίες) Μέθοδος μέτρησης: παλμική μέθοδος με χρήση πληθωρισμού και αυτόματη μέτρηση Ισχύς: 4x1.5V AAA Χρόνος ζωής ΑΑΑ: 250 χρήσεις Εύρος μέτρησης: Sys: 60-260mmHg / Dia: 40-199mmHg Παλμός: 40-180bts / λεπτό Συνθήκες χρήσης: Θερμοκρασία: 5 ° C ~ 40 ° C, υγρασία: <85% RH Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης: -Θερμοκρασία: -20 ° C ~ 55 ° C, -υγρασία <85% RH Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ SPO2 ΑΣΥΡΜΑΤΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Ασύρματη επικοινωνία: Bluetooth 4.0 BLE Σύστημα οθόνης: LED Μέγεθος μηχανής: 62mm x 33mm x 28mm Μπαταρία, 3.7V li-ion, 300 mAh Εύρος μέτρησης SpO2: 70-99% Ακρίβεια SpO2: 70-99%, ± 2%, <70%, Εύρος μέτρησης ρυθμού παλμού: 30-250bpm Ακρίβεια ρυθμού παλμού: ± 2bpm Αυτόματη απενεργοποίηση κατόπιν 8 δευτερολέπτων Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° C έως 40 ° C Υγρασία λειτουργίας: <80% Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: -20 ° C έως 55 ° C Υγρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: <95% Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Ασύρματη επικοινωνία: Bluetooth Μέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική τεχνολογία με χρήση οξειδάσης γλυκόζης Χρήση ενός ασθενούς μόνο για αυτοέλεγχο Το πακέτο να περιλαμβάνει μετρητή, βελόνες, συσκευή εκκένωσης και θήκη ταξιδίου Μέγεθος μηχανής: 3,8 '' × 1,35 '' × 0,75 '' (90mm × 34,5mm × 19mm) Ισχύς: DDC 3.6V Εύρος αποτελέσματος: 20 mg / dL ~ 600 mg / dL (1,1 mmol / L ~ 33,3 mmol / L) Πηγή αίματος: Φρέσκο ​​τριχοειδές ολικό αίμα Όγκος αίματος: Ελάχιστος 0,7 μικρολίτρα Θερμοκρασία λειτουργίας: 50 ° -104 ° F (10 ° C έως 40 ° C) Συνθήκες αποθήκευσης: (Μετρητές και ταινίες δοκιμής): 39 ° F έως 86 ° F (4 ° C έως 30 ° C), Υγρασία <80% RH Συνθήκες αποθήκευσης (Μετρητής): -4 ° F - 131 ° F (-20 ° C ~ 55 ° C), Υγρασία <80% RH Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (50ΤΕΜ) Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Συμβατό με τη συσκευή μέτρησης σακχάρου του διαγωνισμου με AA4 Εύρος αποτελέσματος: 20 mg / dL ~ 600 mg / dL (1,1 mmol / L ~ 33,3 mmol / L) Πηγή αίματος: Φρέσκο ​​τριχοειδές ολικό αίμα Όγκος αίματος: Ελάχιστος 0,7 μικρολίτρα Φυλάσσετε το φιαλίδιο της ταινίας δοκιμής μεταξύ 4 ° C έως 30 ° C και 10% έως 85% σχετική υγρασία. Συνθήκες λειτουργίας: 50 ° F - 95 ° F (10 ° C - 35 ° C) Οι δοκιμαστικές ταινίες γλυκόζης αίματος να λήγουν 90 ημέρες μετά το άνοιγμα 2 φιαλίδια ταινιών μέτρησης της γλυκόζης στο αίμα, το καθένα περιέχει 25 δοκιμαστικές ταινίες 50 ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ SET Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Παροχή ρεύματος: 2 μπαταρίες AAA 1.5 V συμπεριλαμβανόμενες Συνδεσιμότητα: Χαμηλή ενέργεια Bluetooth® 4.0 Μέγεθος - βάρος: 49 x 109 x 21 mm - 61 g (συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες) Ψ 30 mm (1,18 ίντσες) Αισθητήρας ροής: αμφίδρομος ψηφιακός στρόβιλος Εύρος ροής: ± 960 L / s Ακρίβεια ροής: ± 5% Εύρος όγκου: FEV1 10L, Ακρίβεια όγκου: ± 3% Δυναμική Αντίσταση 12L/s: <0.5 cm H2O/L/s Πιστοποιήσεις: Electrical Safety IEC 60601–1, Electromagnetic Compatibility IEC 60601–1–2, ATS/ERS Standardization of spirometry 2005 Διαθέσιμη δοκιμή: FVC Μετρημένες παράμετροι: FEV1, PEF Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία: MIN –40°C, MAX +70°C Υγρασία: MIN 10% RH; MAX 95%RH Συνθήκες Μεταφοράς Θερμοκρασία: MIN –40°C, MAX +70°C Υγρασία: MIN 10% RH; MAX 95%RH Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: MIN +5°C, MAX +40°C Υγρασία: MIN 10% RH; MAX 95%RH Θα πρέπει να περιλαμβάνει 150 αεροστρόβιλους μιας χρήσης μαζί με 150 χάρτινα επιστόμια μιας χρήσης Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Τρόπος λειτουργίας: Αυτόματος Τρόπος επικοινωνίας: Bluetooth 2.0 Κυματομορφή: διφασική με αντιστάθμιση της σύνθετης αντίστασης Ενέργεια: ενήλικες 150joule ± 10% - παιδιά 50 J ± 5% Χρόνος κύκλου απινίδωσης: 30 sec Έλεγχος φορτίου: αυτόματος από το λογισμικό (σύστημα ανίχνευσης αρρυθμίας και έλεγχος φόρτισης) Χρόνος φόρτωσης: 8 sec (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) Φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά Πλήκτρα: ΟΝ-ΟFF, i-button (πληροφορίες), πλήκτρο απινίδωσης Ενδείξεις: LEDs (διαφορετικά χρώματα), i-button Μόνωση ασθενούς: BF Μπαταρίες: 12Volt DC, 4.2Ah, μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μακράς διαρκείας LiMnO2 Διάρκεια μπαταριών: ελάχιστο 200 απινιδώσεις (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) Καταγραφή δεδομένων: Στοιχεία που αποθηκεύονται: 108 περιστατικά ECG Μέγεθος: 220 x 320 x 85 mm Βάρος: 2.2 kgr με την μπαταρία Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Εγγύηση 2 ετων Θερμοκρασία: 10 ℃ σε 40 ℃ Υγρασία: <80% RH, χωρίς συμπύκνωση Ατμοσφαιρική πίεση: 860 hPa έως 1060 hPa Θερμοκρασία: -10 ℃ σε 60 ℃ Υγρασία: 0-95% RH, χωρίς συμπύκνωση Ατμοσφαιρική πίεση: 860 hPa έως 1060 hPa Εφαρμόσιμοι Κανονισμοί και Νόμοι ASTM 1965/EN12470-5/GB/T 19146-2010 Μονάδα θερμοκρασίας ℃ / ℉, ρυθμιζόμενο Σειρά μέτρησης Λειτουργία θερμοκρασίας μετώπου και αυτιού: 32,0 - 43 ℃ / ℉ 89,6 έως 109,4 ℉ Ακρίβεια ±0.2℃ / ±0.4℉ Ανάλυση οθόνης 0.1℃/ 0.1℉ Μείωση Χρόνου 1 δευτερόλεπτο Απεικόνιση μη φυσιολογικής κατάστασης Aπεικόνιση LCD "L ℃" όταν η μετρούμενη θερμοκρασία είναι κάτω από το ελάχιστο εύρος μέτρησης. Απεικόνιση LCD "Η ℃" όταν η μετρούμενη θερμοκρασία είναι πάνω από το ανώτερο εύρος μέτρησης. Απεικόνιση LCD"Er1", όταν το κύκλωμα μέτρησης της θερμοκρασίας είναι μη φυσιολογικό (σφάλμα στον αισθητήρα ή στο Κύκλωμα μέτρησης της θερμοκρασίας), ή το κύκλωμα της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας υπερβαίνει το 10 ℃ -40 ℃ (50 ℉ -104 ℉). Θα υπάρχει "ΕrC" όταν η διαδικασία βαθμονόμησης δεν έχει ολοκληρωθεί ή το EEPROM είναι μη φυσιολογικό. Ηχος όγκος ≧ 50 db (η κάθετη απόσταση από την db Ο όγκος του αισθητήρα με θερμόμετρο είναι 10 cm) Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης 60s Λειτουργία εμφάνισης χαμηλής τάσης Το προϊόν θα φέρει σήμα χαμηλής τάσης, αν η τάση είναι κάτω από 2.5V Λειτουργία μνήμης Απομνημονεύει 20 ομάδες αποτελεσμάτων μετρήσεων θερμοκρασίας Τωρινή κατανάλωση I Stand-by <2mA; Λειτουργία <1 mA; IBuzzer στο <2mA;I Οπίσθιος φωτισμός <15mA Συνθήκες λειτουργίας ASTM 10 ℃ -40 ℃ (50 ℉ -104 ℉) / 15-95% RH Τύπος μέτρησης Εφαρμόσιμη θερμοκρασία του μετώπου και του αυτιού Μπαταρία Ευμετάβλητη για δύο 1.5V τριπλή μπαταρίες AAA Διάρκεια ζωής μπαταρίας Περισσότερο από 3.000 φορές | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Τρικάναλος καρδιογράφος σύγχρονης τεχνολογίας με μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 7”, όπου απεικονίζονται και τα δώδεκα κανάλια. Εύκολος στην μεταφορά και στην χρήση, οικονομικός, αξιόπιστος. Λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία. Αποθηκεύει τα ΗΚΓ στην μνήμη και τα εκτυπώνει αργότερα, ή τα μεταφέρει στον υπολογιστή. TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Να διαθέτει): οθόνη TFT-LCD έως 7’’ για απεικόνιση και των 12 απαγωγών του ΗΚΓ και αξιολόγηση της ποιότητας του σήματος πριν από την εκτύπωση μονάδα ηλεκτρονικού επεξεργαστή 12 bit με δειγματοληψία 1.000 samples/sec. καλώδιο ασθενή 10 απαγωγών αυτόματη ηλεκτροκαρδιογραφική ανάλυση με βάση ενσωματωμένο αλγόριθμο (πρόγραμμα “ανάλυσης”). απεικόνιση των παραμέτρων: HR, PR, QRS, QT/QTC, P/QRS/T. ρυθμίσεις ευαισθησίας 2.5, 5, 10, 20 mm/mV φίλτρα αποκοπής θορύβου δικτύου και μυϊκού τρόμου ενσωματωμένο εκτυπωτή με εξαιρετική ποιότητα καταγραφής σε χαρτί πλάτους 58mm ή 63mm και ταχύτητες 6.5-12.5-25-50 mm/sec ενδείξεις στην καταγραφή του ΗΚΓ, ημερομηνίας, ώρας, ταχύτητας χαρτιού, ευαισθησίας, ονομασίας παρακολουθούμενων απαγωγών καθώς και οπτικές και ηχητικές ενδείξεις (alarms) για τη μη καλή επαφή ηλεκτροδίων. παρέχει αντίγραφα του αποθηκευμένου ΗΚΓ. πληκτρολόγιο μεμβράνης για την επιλογή και προγραμματισμό της λειτουργίας του αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή καταγραφής λειτουργεί με ρεύμα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχουν αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 5 ωρών. σειριακή θύρα για σύνδεση με υπολογιστή είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει πιστοποιητικό CE. Να έχει ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ τα 2 έτη (και 6 μήνες καλώδια, μπαταρία, κάρτες μνήμης κλπ,) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο -Ασύρματος ενισχυτής ΗΚΓφήματος για λήψη έως και 12 καναλίων με τα εξής χαρακτηριστικά: -Ενσωματωμένη οθόνη για την απεικόνιση του ΗΚΓφήματος -Δειγματοληψία: 8000 Hz, 12 bit -Συχνότητα απόκρισης: 0 – 150 Hz -Καλώδιο ΗΚΓΦήματος -Αντάπτορας επικοινωνίας BT. -Φορτιστής μπαταριών & 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Συσκευή: -Διαστάσεις: 90 x 58 x 20 mm -Βάρος: 115 g συμπεριλ -Ηλεκτρόδια: 10 -Σταθμοί ΗΚΓ: 12 -Συχνότητα δειγματοληψίας: 8000 Hz -Απόρριψη κοινής λειτουργίας:> 110 db -Προστασία απινίδωσης: Ναι -Ανίχνευση και καταστολή του βηματοδότη: Ναι -Εύρος ζώνης: 0,05 - 150 Hz -Μπαταρία: 2x μπαταρίες AA (μπαταρία ή συσσωρευτής) -Αυτόματη δοκιμή καλωδίων: σύνθετη αντίσταση -Καλώδιο ασθενούς: μπορεί να αντικατασταθεί -Οθόνη: Οριζόντια καμπύλη συχνοτήτων OLED για γρήγορη αξιολόγηση ποιότητας -Χρόνος λειτουργίας για συνεχή λειτουργία: 36 ώρες Bluetooth: -Μεταφορά δεδομένων: Bluetooth 2.0 και 2.1 + EDR -Ασφάλεια: αντιστοίχιση για να διασφαλιστεί η μεταφορά δεδομένων στον σωστό παραλήπτη -Η έξυπνη αντιστοίχιση να υποστηρίζεται. Εγγύηση 2 ετων | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (κάρτα-σένσορας) Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Να Βασίζεται στην τεχνολογία Bluetooth 2.1/4.0 Μέτρηση επίπεδων ΗΚΓ μονοκάναλου, καρδιακής λειτουργίας και επιπέδου στρες Μέγιστες Διαστάσεις: 10cm x 4cm x 1 cm Μέγιστο βάρος: 20gr Μπαταρία: Lithium-Polymer 3.7VDC, 48mAh Χρόνος Φόρτισης μπαταρίας: έως 10 λεπτά Χρόνος εγγύησης: 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Καταγραφή και αποθήκευση έως και δώδεκα ηχογραφήσεις ασθενών 30 δευτερολέπτων Μετάδοση ήχων μέσω τεχνολογίας Bluetooth® (προσαρμογέας Bluetooth® - μη συμβατό με συσκευές Apple) Εξάλειψη του 85% (κατά μέσο όρο) θορύβου περιβάλλοντος Ενίσχυση των ήχων έως και 24 φορές Πρόσθετα οφέλη -Λειτουργία κουδουνιού και διαφράγματος -ακουστικά με μαλακή σφραγίδα -Κάλυμμα διαφράγματος μη ψύξης -Η σωλήνωση επόμενης γενιάς να μην κατασκευάζεται με λάτεξ από φυσικό καουτσούκ και να μην περιέχει πλαστικοποιητές φθαλικού εστέρα. -Ποικιλία χρωμάτων σωλήνων -2ετής εγγύηση -Εφαρμογές Καρδιολογία / Υψηλή απόδοση Μικρή κατασκευή -Μέγεθος κερατοειδούς 2 ίντσες / 5,1 εκ -Τεχνολογία κεφαλής Ενιαία όψη -Βάρος κεφαλής (μετρικό) 98 g -Διάμετρος διαφράγματος 2 ίντσες -Υλικό διαφράγματος Σιλικόνη πολυουρεθάνης -Τύπος Eartip Μαλακή σφράγιση -Ακουστικό υλικό Αλουμίνιο ευρείας διάστασης αεροδιαστημικής / ανοδιωμένο αλουμίνιο -Μήκος 27 ιντσών -Μήκος (Μετρικό) 69 εκ -Καθαρό βάρος (μετρικό) 185 g | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | SET ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ & ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Α. Μετασχηματιστής-βάση Να αποτελείται από ενιαία μονάδα δύο λαβών. Να λειτουργεί με ενσωματωμένους μαγνητικούς διακόπτες έτσι ώστε να καθαρίζει εύκολα και δεν διαθέτει σημεία εγκλωβισμού της βρωμιάς όπως οι μηχανικοί διακόπτες. Οι λαβές να διαθέτουν ρεοστάτη για τη ρύθμιση της έντασης του φωτός. Οι λαβές να δέχονται μεγάλο εύρος διαγνωστικών κεφαλών. Οι λαβές να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης. Οι διαγνωστικές κεφαλές να «κουμπώνουν» στις λαβές με ασφάλεια και όχι βιδωτά. Να υπάρχει δυνατότητα «κλειδώματος» των διαγνωστικών κεφαλών στις λαβές για την αποφυγή της απώλειας αυτών. Η παροχή τάσης στις λαβές να ενεργοποιείται αυτόματα με την απομάκρυνση της λαβής από τη βάση της, και απενεργοποιείται με την επανατοποθέτησή της. Οι λαβές να διαθέτουν σπιράλ καλώδιο ικανού μήκους. Οι διαγνωστικές κεφαλές να λειτουργού με τάση τουλάχιστον 3.5V.Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση εξωτερικών οργάνων. Οφθαλμοσκόπιο Οφθαλμοσκόπιο υψηλής ποιότητας. Ο διαχωρισμός του φωτισμού και της παρατηρούμενης ακτίνας φωτός μέσω ασφαιρικού οπτικού συστήματος επιτρέπει την αποφυγή της αντανάκλασης του φωτός από τον κερατοειδή χιτώνα και την ίριδα (αρχή του Gullstrand). Το οφθαλμοσκόπιο να επιτρέπει την παρατήρηση όλης της φωτισμένης περιοχής του αμφιβληστροειδούς ακόμα και όταν η κόρη του ματιού είναι μικρή. Μοναδικό οπτικό σύστημα Να ελαχιστοποιείται η αντανάκλαση στον κερατοειδή χιτώνα και στην ίριδα. Να εξασφαλίζει πλήρη παρατήρηση της φωτιζόμενης περιοχής. Διαθέτει λαμπτήρα αλογόνου ΗΕΙΝΕ Να δίνει έντονο και λευκό φως Κοίλο, πολλαπλώς επικαλυμμένο παράθυρο παρατήρησης Να διευκολύνει στην αποφυγή του φωτός διασποράς Κατασκευή ειδική για την αποφυγή της σκόνης Να μην χρειάζεται συντήρηση Εργονομικό σχήμα το οφθαλμοσκόπιο να ταιριάζει στην κόγχη του οφθαλμού του εξεταστή με άνεση και σε κάθε θέση Το τμήμα στο οποίο ακουμπά η κόγχη του οφθαλμού του εξεταστή είναι από μαλακό πλαστικό υλικό Να προστατεύει τα γυαλιά του εξεταστή και παράλληλα δίνει μεγάλη σταθερότητα στο οφθαλμοσκόπιο Διαθέτει πέντε επιλογές διαφραγμάτων (σχισμή, αστέρι διόρθωσης (fixation star), πράσινο φίλτρο κοβαλτίου, μεγάλος κύκλος, μικρός κύκλος) Να είναι κατάλληλο για μεγάλες και μικρές κόρες οφθαλμών. Μπορεί να συνδυάσει τις πέντε επιλογές διαφραγμάτων με το φίλτρο κατακράτησης του κόκκινου για καλύτερο κοντράστ. Διοπτρίες: -35 ως +20 D Να δίνει καλά αποτελέσματα ακόμα και με μεγάλα διαθλαστικά σφάλματα Να Μπορεί να λειτουργήσει με λαμπτήρα 2,5V εάν η λαβή είναι με απλές αλκαλικές μπαταρίες ή με λαμπτήρα 3,5V εφόσον η λαβή είναι επαναφορτιζόμενη με φορτιζόμενες μπαταρίες και εάν τοποθετηθεί σε επιτοίχια μονάδα. Ωτοσκόπιο υψηλής ποιότητας με φωτισμό που γίνεται μέσω οπτικής ίνας. Μεγάλης διαμέτρου παράθυρο παρατήρησης. Δυνατότητα πνευματοσκόπησης. Το παράθυρο παρατήρησης περιστρέφεται και κλείνει αεροστεγώς. Ο φωτισμός μέσω οπτικής ίνας από λάμπα αλογόνου να δίνει έντονο φως χωρίς αντανακλάσεις και σκιές. Η οπτική ίνα να είναι προστατευμένη και να εγγυάται τον μέγιστο φωτισμό σε όλη τη διάρκεια ζωής του ωτοσκοπίου. Το παράθυρο του ωτοσκοπίου να είναι φτιαγμένο από ειδικό γυαλί για να μην χαράσσεται, να έχει μεγάλη διάμετρο και μεγέθυνση 3Χ δίνει μεγάλη και καθαρή εικόνα Το αεροστεγές κλείσιμο του παραθύρου να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στην εξέταση ευκινησίας του τύμπανου. Κάθε ωτοσκόπιο να δοκιμάζεται σε πίεση 3 bars έτσι ώστε να εγγυάται τέλειο κλείσιμο κατά την διάρκεια της πνευματοσκόπησης. Το ωτοσκόπιο να διαθέτει ειδικό, ανθεκτικό, πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Να Διαθέτει ειδικό λαμπτήρα ΧΕΝΟΝ για ισχυρό λαμπρό φωτισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΣΥΣΚΕΥΗ-ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο το μετρητή, 10 τεμάχια μέτρησης λιπιδαιμικού προφίλ, 2 πιπέτες και τη θήκη μεταφοράς Να μετράει τις παρακάτω παραμέτρους μέσω ενός ενιαίου τσιμπήματος για λήψη αίματος από τριχοειδείς αγγεία: Ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλικερίδια, Ολική χοληστερόλη / HDL, και LDL / HDL Γενικά Χαρακτηριστικά Μπαταρία: 3 μπαταρίες αλκαλικού μαγγανίου AAA 1.5V AAV Αριθμός μετρήσεων: περισσότερες από 500 μετρήσεις (λιπίδια: 500, GLU / Hb: 1.000) (με νέες μπαταρίες) Μέθοδος μέτρησης: Λιπίδιο και αιμοσφαιρίνη: ανακλαστική μέθοδος, Οθόνη: LCD (οπίσθιος φωτισμός LED) Κουμπιά: 3 κουμπιά: διακόπτης τροφοδοσίας (κουμπί ON / OFF), κουμπί επάνω και κάτω Μνήμη: 1.000 μετρήσεις τουλάχιστον Λειτουργία: Μέσος όρος των μετρήσεων της γλυκόζης (1 ~ 90 ημέρες) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ-ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Εύρος μέτρησης: ολική χοληστερόλη: 100 ~ 400 mg / dL, τριγλυκερίδια: 50 ~ 600 mg / dL, HDL: 20 έως 80 mg / dL ΗLDL υπολογισμός Αναλογία LDL / HDL Αναλογία CHOL/HDL Δείγμα: Νωπό τριχοειδές αίμα για αυτοέλεγχο και επαγγελματική χρήση Όγκος δείγματος: 15 μL (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL για κάθε δοκιμή) Χρόνος μέτρησης: Λιπίδια: εντός 3 λεπτών Θερμοκρασία αποθήκευσης: 8-30 ° C Αιματοκρίτης: Ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια 30-50%, HDL 35-50% Θερμοκρασία μέτρησης: 10-40 ° C | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Διαστάσεις 520x230x210 mm Υλικό Νάιλον Βάρος 730 g λουρί ώμου Ανακλαστικά ένθετα για αύξηση της ορατότητας λογική και διατεταγμένη αποθήκευση του περιεχομένου χάρη στα ημιάκαμπτα διαμερίσματα 2 πλευρικές τσέπες με κλείσιμο με φερμουάρ Ενισχυμένη βάση να χωράει φιάλη μισού λίτρου οξυγόνο ποδαράκια προστατευτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΦΟΡΕΙΟ ΣΠΑΣΤΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Σκελετό (ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ) ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ Ελαφρύ και ανθεκτικό με πορτοκαλί πλαστικό υλικό κατάκλισης. Οι μηχανισμοί των ανωτέρω φορείων να είναι σιδερένιοι. Μήκος 200εκ. Πλάτος κλειστό 11εκ. Πλάτος ανοιχτό 51εκ. Υψος 11εκ. Βάρος 8Kg. Μέγιστο φορτίο 140-150 Kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΨΥΓΕΙΟ ΣΠΛΑΧΝΩΝ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Εύρος θερμοκρασίας +10 / -10 ° C Εξωτερικές Διαστάσεις (Π x Β x Υ) cm 51 X 35 X 39 Πόρτα Nr 1 τυφλή πόρτα Εσωτερικός εξοπλισμός Αριθμός ανοιχτού καλαθιού συρμάτινου μεγέθους ασημί 28 x 25 x 25 (Π x Β x Υ) Συναγερμοί Ακουστικές και οπτικές για αποκλίσεις θερμοκρασίας Χειροκίνητη απόψυξη Χωρητικότητα 26 lt (0,92 cu ft) Δομή και μόνωση Τοξικό πλαστικό υλικό int./est., Πάχος 40 mm Κλείδωμα κλειδιού Ψηφιακός ηλεκτρονικός θερμοστάτης ελεγκτή Τύπος ψύξης Στατικό | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ – ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Κύτταρο ροής 18 μL Τυπικός όγκος εργασίας 500 L Ελάχιστος όγκος εργασίας 350 μL Μεταφέρετε λιγότερο από 1% Περιστασιακή αντλία εισαγωγής με ρυθμιζόμενη ένταση εισαγωγής και ρύθμιση κενού αέρα Λειτουργικοί τρόποι απορρόφησης, τελικός, σταθερός, κινητικός, πολλαπλών και διαφορικός Φασματική περιοχή 320-690 nm Μήκος κύματος φίλτρου 340-405-492-505-546-578-630 nm · 1 κενή θέση Μονόχρωμη ανάγνωση, Διχρωματική Αποθήκευση κενών αντιδραστηρίων Συμπεριλαμβάνεται Εύρος μέτρησης από -0.200 έως 3.000 O.D. Φωτομετρική ακρίβεια ± 1% από 0 έως 2.500 O.D. Φωτομετρική γραμμικότητα ± 1% από 0 έως 2.500 O.D. Αναπαραγωγιμότητα CV <1% από 0 έως 2.000 O.D. Αποτέλεσμα μνήμης 400 αποτελέσματα δοκιμών Επιλογή δείγματος αναγνωριστικού Πρόγραμμα QC 30 τελευταία αποτελέσματα, 2 επίπεδα για 30 επιλέξιμες δοκιμές με το σχέδιο Levey-Jennings Τοποθεσίες 10 μονάδων επώασης ± 0,2 ° C Θερμοκρασία του επωαστήρα επιλέξιμη από 20 ° C έως 40 ° C Εμφάνιση γραφικών 240x128 εικονοστοιχείων Γλώσσα Αγγλικά, Ιταλικά, 2 άλλες γλώσσες κατόπιν αιτήματος Πλήκτρο πληκτρολογίου 8 πληκτρολογίων πολλαπλών λειτουργιών ή εξωτερική σύνδεση για πληκτρολόγιο PS-2 Εκτυπωτής γραφικού ενσωματωμένο στον εκτυπωτή με 24 στήλες Τροφοδοσία αυτόματης εστίασης (80-260 V) Εξωτερική θύρα Serial RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ τον ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΣΕΤ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ UREA LIQUICOLOR UREA liquiUV 9 x 3 mL Photometric colorimetric test, modified Berthelot method (578 Kit 54 nm), Standard POTASSIUM LIQUIRAPID 1 x 100 mL Photometric turbidimetric test, tetraphenylboron method (578 Kit 200 nm), Complete kit IRON liquicolor 2 x 30 mL Photometric colorimetric test, monoreagent with lcf, chromazurol Kit 120 B method (623 nm), Complete kit HAEMOGLOBINE liquicolor 10 x 500 mL Photometric colorimetric test, cyanmethemoglobin method (520 - Kit 10.000 550 nm), Reagent concentrates A and B GOT (ASAT) 10 x 10 mL Humazym liquiUV-test, modified IFCC method (334 nm, 340 Kit 200 nm,365 nm), Complete kit GOT (ASAT) IFCC mode LiquiUV 8 x 50 mL Humazym liquiUV-test, modified IFCC method (334 nm, 340 Kit 800 nm,365 nm), Complete kit GPT (ALAT) 10 x 10 mL Humazym liquiUV-test, modified IFCC method (334 nm, 340 Kit 200 nm,365 nm), Complete kit GPT (ALAT) IFCC mode LiquiUV 16 x 5 mL Humazym liquiUV-test, modified IFCC method (334 nm, 340 nm, Kit 160 365 nm), Complete kit | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ MINI Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Ισχύς εισόδου: 85 ~ 250V / 50HZ Μέγιστη ταχύτητα: 7200rpm Μέγιστη φυγόκεντρη δύναμη: 2350g Ροτόρ: 6 χ 1,5 / 2,0 ml, σωλήνας 0,5 / 0,2 ml, 2 Χ 8 Χ 0,2 ml, 6 * 5 ml Βάρος: 1,5 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΤΟΙΧΟΥ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο: Αναστημόμετρο για τοποθέτηση σε τοίχο Να μην υπάρχουν μέρη φθοράς και δεν χρειάζονται συντήρηση Να είναι μικρό και εύχρηστο Εύρος μέτρησης 0 - 220 cm Υπο-Διαίρεση 1 mm Διαστάσεις 150 x 30 x 140 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ΠΛΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Τροχήλατη λάμπα μαύρη αλογόνου μακρύ και εύκαμπτο σωλήνα στήριξης λάμπα ψυχρού φωτισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΛΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο: μεταλλικό σκελετό χρωμιομένο αντιολισθητικό υλικό σε κάθε πάτημα Διαστάσεις: 40* ύψος 45 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ Να διαθέτει κατ’ελάχιστο Πλαίσιο από χάλυβα επιχρισμένο με σκόνη, Υποβραχιόνιο. Πλάτος καθίσματος: 46 εκ Τροχοί: 24 "στερεός ελαστικός πίσω τροχός και 8" μπροστινός τροχός. Υλικό σωλήνα: Χάλυβας υψηλής αντοχής Διαστάσεις σωληνώσεων: Διάμετρος = 22,2 mm, Πάχος = 1,2 mm (25,4 * 1,6 mm για Cross Bar) Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 kg Καθαρό βάρος / μεικτό βάρος: ± 17 kg / ± 20 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Περιγραφή τμχ ΓΑΝΤΙΑ LΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 1,5 AQL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ MEDIUM 200 ΓΑΝΤΙΑ LΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 1,5 AQL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ LARGE 200 ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ - ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΜΕ ΑLΟΕ VΕRΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 64 ΤΜΧ 4 Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης ορού ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 1,5Μ 25 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 10CC, 100 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 20CC 50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 1cc 100 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤEMAXΙΩΝ 5X5 1 ΠΑΚΕΤO ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤEMAXΙΩΝ 10X10 1 ΠΑΚΕΤO ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ. 36X40 ΣΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 ΠΑΚΕΤO ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ 15Χ15 ΣΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 ΠΑΚΕΤO ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 8Χ15 (50 τεμ) 1 ΠΑΚΕΤO ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 10Χ15 (50 τεμ) 1 ΠΑΚΕΤO ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 10Χ20 (25 τεμ) 1 ΠΑΚΕΤO ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 10Χ25 (25 τεμ) 1 ΠΑΚΕΤO ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ MH ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ & ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ 2,5cm x5m 12 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ MH ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ & ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ 2,5cmx9,14m 12 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ MH ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ & ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ 5cmx5m 6 1000g Υδρόφιλο βαμβάκι κατηγορίας "GOLD", τυλιγμένο σε σφραγισμένες σακούλες, για υγειονομική χρήση, μη αποστειρωμένο. 1 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΛΕΠΤΆ ΝΟΝ WOOVEN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 1 OΞΥΖΕΝΕ 250 ML 1 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 95ο 410ml 1 ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 1Χ65ΜL 1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΕ ΝON WOOVEN ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 14CMX18C, ΓΙΑ ΘΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 10 SΡRΑΥ ΙCΕ 200ml 1 SΤRΙΡS ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100τεμ. 1 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ 1 ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ VΕΝΤΟΑΙRWΑΥS polybag 1 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 20 G 100 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 22 G 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 27G 100 Προστατευτικές χειρουργικές μάσκες προσώπου με λάστιχο σε επιθυμητή συσκευασία των 50 τεμαχίων 10 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 2LΤ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ & ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ 10 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Κυτίο 105x93x30mm (1) 2. Aντλία αναρρόφησης D26mm 125x58mm (1) 3. Στόμιο αναρρόφησης στρογγυλό D26mm,H23mm, στρογγυλό καπάκι D21mm, H23mm, oβάλ καπάκι D21x18mm, H23mm (3) 4. Ελαστικός ιμάντας 480x25mm (1) 5. Ιωδιούχο μαντηλάκι– 10% ιωδιούχο μαντηλάκι (2) 6. Mαντηλάκι οινοπνεύματος (2) 1 Φάκελος ανάρτησης από βαμβακερό ύφασμα και ιμάντα με ρυθμιζόμενο ύψος 1 ΚΟΛΛΑΡΟ ΡΗΙLΑDΕLΡΗΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 1 ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕDΙUΜ 1 Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραύματος, 6x100mm 50 Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραύματος, 12x100mm 50 ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡ/ΚΟ 14cm & 16 ΚΥΡΤΟ S-S 2 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Νο21 & 22 20 Γλωσσοπίεστρα Αποστειρωμένα, μίας χρήσης, ατομικά, σε επιθυμητή συσκευασία των 100 τμχ 100 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΝΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ (ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΛΟ) 6000 | ΝΑΙ |  |  |

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ…………………………………………………………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ